# Программа комплексного развития

# систем коммунальной инфраструктуры

# АРМЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 муниципального района Ишимбайский район

на период 2015-2020гг.

Паспорт

| Наименование программы | - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Арметовского сельского поселения муниципального района Ишимбайский район на 2014 – 2020 г.г.»;(Далее прогоамма). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ на 2010-2020 годы.» - Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Генеральный план развития муниципального образования. |
| Заказчик Программы | - Администрация Арметовского сельского поселения муниципального района Ишимбайский район РБ |
| Разработчик Программы | - Администрация Арметовского сельского поселения муниципального района Ишимбайский район РБ ; |
| Координатор Программы | - Администрация муниципального района Ишимбайский район РБ (по согласованию). |
| Цели Программы | Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям при соответствии требованиям экологических стандартов. Комплексная модернизация и реконструкция существующей системы. Формирование экономических и организационных условий развития систем коммунальной инфраструктуры Арметовского сельского поселения. Формирование и совершенствование экономических и организационных механизмов снижения стоимости услуг при сохранении объемов и качества предоставления услуг, устойчивости функционирования систем коммунальной инфраструктуры. Совершенствование экономических и организационных механизмов повышения энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры. Улучшение состояния окружающей среды, экологической безопасности, создание благоприятных условий для проживания людей. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой |
| Задачи Программы | - Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг; - Совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг; - Программное управление энерго- и ресурсосбережением и повышением энергоэффективности; |
| Срок реализации Программы | 2015- 2020 годы. |
| Источники финансирования Программы | - Финансирование управления Программой осуществляется за счет средств федерального, республиканского бюджета и бюджета сельского поселения; средств внебюджетных источников. |
| Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы | Снижение степени риска объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности их работы; Развитие систем водоснабжения и улучшение качества питьевой воды; Улучшении уличного освещения населенных пунктов сельского поселения.; Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктур Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Арметовского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат; Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; улучшение экологического состояния окружающей среды; ; Сбор и вывоз твердых-бытовых отходов(ТБО) - улучшение санитарного состояния территории Арметвского сельского поселения; - улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 8. Привлечение внебюджетных средств для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры сельского поселения. |

Введение

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительным кодексом, Уставом и генерального плана сельского поселения Арметовский сельсовет муниципального района РБ.

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг.

Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Арметвского сельского поселения на 2015-2020годы» определяет комплекс мероприятий, способствующих повышению качества предоставляемых коммунальных услуг, надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, направленных на ликвидацию дотационности жилищно-коммунального хозяйства (далее ЖКХ) и способствующих режиму его устойчивого достаточного финансирования, а также обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей.

Главным звеном программы является работа по модернизации оборудования, замене ветхих и устаревших сетей на современные, эффективные, с учетом внедрения ресурсосберегающих технологий и мер стимулирования энергосберегающих программ, возможности использования и привлечения предприятием ЖКХ всех доступных ресурсов, включая собственные, что позволит решить вопросы надежного и качественного обеспечения потребителей услугами жилищно-коммунального хозяйства.

# Цели и задачи

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в Арметвском сельском поселении муниципального района Ишимбайский район является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем с планом социально-экономического развития сельского поселения..

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных  услуг;

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

В Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включены мероприятия по повышению эффективности работы коммунального комплекса, которые представляют собой:

- перечень мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры;

- срок реализации мероприятий;

- финансовые потребности на реализацию мероприятий.

План мероприятий  разработан в целях повышения качества и надежности услуг, оказываемых в сфере жилищно-коммунального комплекса сельского поселения на основе анализа существующего состояния инженерных систем коммунальной инфраструктуры.

Сельское поселение Арметовский сельсовет МР Ишимбайского района РБ с центром с.Нижнеарметово ,расположено от районного центра г.Ишимбай 46 км.Отдаленнсть от ближайшей  ж/д составляет 45 км.,- г.Стерлитамак Республики Башкортостан. Общая площадь территории 62,86 кв..км.,Граничет сельскими поселениями Петровский,Макаровский и Гафурийским районом Республики Башкортостан. Включает 2 населенных пункта, где постоянно проживают  1223 чел.,из них трудоспособное население составляет 535 человек. пенсионеры 397 чел., в Нижнеарметовской средней школе обучается 105 школьников, в Верхнеарметовской начальной школе – 15,  детский сад «Лейсан» посещают более 40 детей. Число родившихся в среднем за год 6 ребенка.

В сельском поселении работают – 2 библиотеки, 2 сельский дом культуры на 350 мест,2 ФП.пожарная охрана – оснащена  2 автомобилями ,работают  4 водителя:АТС,Почта ,мечеть «Нур» с.Нижнеарметово и мечеть «Ихлас» д.Верхнеарметово .Торговля осуществляется 3 магазинах ИП.

Функционируют  4 сельскохозяйственных предприятий-КФХ «Шагиева»,»Лейсан»,»Салимов,»Кайгулов».Действуют 2 частных пилорамы.

1.Характеристика коммунальной инфраструктуры сельского поселения  Арметовский сельсовет муниципального района Ишимбайский район РБ.

1.1     Водоснабжение.

Основными целями разработки мероприятий  по водоснабжению  Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Арметовского сельского поселения  на период 2015-2020. являются:

- Обеспечение населения качественной питьевой водой  в количестве, соответствующем нормам водопотребления, с качеством соответствующим СанПин по доступным ценам в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья населения.

- Рациональное использование водных ресурсов.

- Защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ.

Цели Программы будут достигнуты в результате реализации комплекса инвестиционных и организационно-управленческих мероприятий, связанных с реконструкцией, модернизацией, строительством объектов водопроводной сети, обеспечением финансовой устойчивости предприятий, оказывающую услуги, разработкой, развитием и защитой источников водоснабжения, совершенствованием нормативной базы.

Услуга «Водоснабжение» должна быть предоставлена всем жителям поселения в соответствии с нормативными требованиями к качеству и объему услуги.

Питьевая вода  должна дойти  до потребителя через капитально отремонтированные или санированные водопроводные сети без ухудшения качества. При необходимости  более высоких требований к качеству услуги водоснабжение в жилых домах  может быть установлен дополнительный фильтр.

Система водоснабжения с.Нижнеарметово и Верхнеарметово – муниципальная собственность  Арметовского сельского поселения. Обслуживающая организация – ИП «Горбунов К.М.». Протяженность сетей – 22 400 м.

Водозаборный участок представлен четырьмя скважинами №№1286.1287.1293.1294 ,расположенными  линейным рядом правобережье долины р.Малая Арметка в 100 м уреза воды. Расстояние между скважинами  150-200 м. Глубина скважин составляет 34-47 м .

Рабочие  скважины оборудованы погружными  насосами  6 ЭЦВ -10-80 ;6 ЭЦВ-16-75

Резервуары  для воды  3 ед.  емкостью 50м.куб.

Электроснабжение  скважины осуществляется от КТП.. На скважине не производится учет расхода добываемой воды. Имеется ограждения 1 зоны санитарной охраны.

Год ввода  в эксплуатацию – 1989г. Техническое перевооружение и реконструкция водопровода не производилось. Износ сетей составляет более 80%. Необходимо предусмотреть  в мероприятиях замену водопроводных сетей и установка приборы учета  подаваемой воды

- существующая мощность – 75.5,0 тыс.м³/год

- текущее потребление – 37.0 тыс. м³

- перспективное потребление – 52,0 тыс. м³

В перспективе предусматривается реконструкция водопроводных сетей, замена ветхих сетей, капитальный ремонт скважин и установка  энергосберегающих технологий (замена погружных насосов на энергосберегающие TWU 6-2411- B  TWU 6-1812-B.

Основными направлениями в организации систем водоснабжения существующих населенных мест являются:

- сохранение экологической чистоты поверхностных водоисточников и подземных вод;

-экономия питьевой воды;

-обоснование принятых схем водоснабжения  с технико-экономическим расчетом с рассмотрением нескольких вариантов;

-применение новейших технологий для подготовки питьевой воды в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ и СанПиН;

-повышение энергетической эффективности оборудования , контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки.

Реконструкция централизованного водозабора позволит осуществить мероприятия по подготовке хоз-питьевой воды, т.е. производить ее улучшения (умягчение), обеззараживание, создавать специальные запасы в резервуарах чистой воды, противопожарные запасы.

Проектируемые системы водоснабжения относятся ко II категории надежности подачи воды, т.е. длительность снижения подачи воды не должна превышать 15 суток в размере, не превышающем  30% водопотребления.

В состав сооружений включаются скважины, резервуары чистой воды, установки по обеззараживанию, насосная станция II подъема  с группой сетевых насосов. При повышенной жесткости возможно применение установки типа «ВОС-комплектная станция водоподготовки PlanaVP», обеспечивающей умягчение, очищение бактериального и санитарно-химического загрязнения подземных  вод  Производительность установок 400-800 м3/сут. и более. Регулирование водоподачи должно осуществляться водонапорными башнями с баками емкостью не менее 50м3.

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно – питьевые  нужды населения принимается в соответствии с табл.1 СНиП 2.04.02-84* для застройки зданиями с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями составляет 27.74м.куб/сут на одного жителя ,

1. Расчетный суточный расход воды на хозяйственно – питьевые  нужды определяется  в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* по формуле:

Qсут =∑qжxΝж/1000, где  Νж- расчетное число жителей

Расчетное число жителей на расчетный срок с.Нижнеарметово а составляет  730человек

1. Расчетный суточный расход воды на хозяйственно – питьевые  нужды составит: 95.63 м³/сут

2. Расход воды на полив зеленых насаждений в населенных пунктах 65.7,0 м³/сут

3. Количество воды на нужды производства составляет 19.65 м³/сут.

4.Расход на пожаротушение-54 м.куб/сут..

5.На нужды скота-26.7м.куб/сут.

6.Потеря при подаче воды в систиму-4.75 м.куб/сут.

Итого -266.43 м.куб/сут.

д.Верхнеарметово число жителей 515 чел., суточный расход воды –составляет 194.31 м.куб/сут

с.Нижнеарметово – 266.3 м.куб.сутки.

Всего по сельскому поселению -460.74 куб.м/сут.

Технические характеристики систем водоснабжения

| Наименование водозабора | Тип | от населенного пункта | Протяженность водопроводных сетей ,км | Средняя производительность, тыс. м³/год | Качество воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сНижнеарметово и д.Верхнеарметово | п/земн закр | 1 км. | 22.4. | 40,0 | Соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 |

.                                                           Зоны санитарной охраны

Для предотвращения источников водоснабжения от возможных загрязнений предусматривается организация водоохранных зон.

В настоящее время на  водозаборах имеется  только 1-й пояс зоны  санитарной  охраны (ЗСО),где соблюдается режим  и требования СНиП 2.04.02-84.

Граница 1-го пояса устанавливается от одиночного водозабора или  от крайних водозаборных сооружений группового  водозабора на расстоянии 50 м.

Для 2-го и 3-го поясов ЗСО устанавливается на последующих  стадиях  проектирования, ориентировочного со  следующими  параметрами:

Для 2-го пояса 250-300 м

Для 3-го  пояса 300-1500 м.

Основные направления в решении проблем систем водоснабжения .

| № п/п | Краткое описание проблемы | Возможные способы решения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дефицит мощности водозаборных сооружений | Реконструкция скважин и замена насосного оборудования |
| 2 | Отсутствие наблюдательной сети скважин | Восстановление наблюдательной сети |
| 3 | Требуется дополнительная очистка воды от нитратов, уменьшение жесткости воды , | Реконструкция водопроводных сетей, водозаборов . |
| 4 | Высокий уровень потерь в сетях водоснабжения, высокий износ ,уровень аварийности критический. | Ремонт и замена ветхих сетей |

Ожидаемые результаты

Затраты на реализацию программы развития водоснабжения  определены как затраты на проведение всех видов ремонтов, осуществляемых на объектах коммунальной инфраструктуры и на внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий.

Основными источниками финансирования является бюджет сельского поселения. Также предусматривается участие Республиканского бюджета  и средств инвесторов на реализацию мероприятий.

Реализация мероприятий по повышению эффективности предоставления услуг в сфере водоснабжения позволит достичь следующих результатов:

1.Социальные результаты – обеспечение надежности системы водоснабжения улучшение качества питьевой воды, повышение комфортности проживания

2.Технологические результаты – снижение потерь воды, снижение количества технологических отказов.

Канализация: данная система в настоящее время предоставлена отдельными выгребными ямами в хозяйствах граждан. Проектом предусматривается локальная система канализации для каждого дома со строительством водонепроницаемых выгребов и санитарными установками на приусадебных участках. Стоки , по мере наполнения выгребов ,вывозятся в места ,согласованные с местными органами СЭС.

1. 2  Теплоснабжение.

Теплоснабжение существующей жилой застройки осуществляется от индивидуальных источников тепла(АОГВ).

В связи с развитием газификации теплоснабжение проектируемый жилой застройки будет осуществляться от индивидуальных источников тепла.Топливо-природный  газ.  В с.Нижнеарметово при школе ,детского сада ,сельской дом культуры имеется котельные.

1.3  Газоснабжение.

Газоснабжение сельского поселения Аррметовский сельсовет осуществляется в с.Нижнеарметово и д.Верхнеарметово через ГРС «Петровское» . Газ подается бытовые ,коммунальные нужды ,на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий. В 2-хнаселенных пунктах Арметовского сельского поселения газифицировано   288 жилых домов., через ГРП № 217  и ШРП №218 давление в точке подключения 3.0 кгс/см 2

В границах проекта о существующих и проектируемых ГРП и ШРП :

ГРП № 217с.Нижнеарметово  производительность 1800 м3/ч, ШРП № 218 д.Верхнеарметово 900м3/ч.

1. 4   Электроснабжение

Основным источником электроснабжения сельского поселения являются подстанции:

ПС  «35/10 кб» -«Петровск»

ПС  «35/10 кб» -«Армет»

По степени обеспеченности электроэнергией относится П-Ш категории.

По проекту произведены расчеты электропотребления на первую очередь строительства и на перспективу на основании планов развития промышленности ,сельского хозяйства ,перспективной численности населения ,роста жилищного фонда и обеспеченности его инженерным оборудованием.

Расчетные электрические нагрузки общественных зданий определены по укрупненным удельным электрическим нагрузкам согласно СП 31-110-2003.

Суммарные электрические нагрузки поселения жилищные, коммунально-бытовые нужды составляет:

На 1 очередь 370 кВт

На расчетный срок 445 кВт.

Сети наружного освещения д.Верхнеарметово выполнились по существующем опорам самонесущим изолированным проводом марки СИП -2  2х16мм2.Объект светильники-ЖКУ-16-70-001,лампы ДНАТ(70квт) смонтированные  от ТП-1703по фидерам Ф.1,Ф.2,Ф.2(1) Ф.3 принят в эксплуатацию  с ноября месяца 2012 г.

Сети  наружного  освещения села  Нижнеарметово   на  перспективу  будет производится   по  проекту «Модернизация сетей уличного освещения с.Нижнеарметово»,

разработанной   на  основании  действующих нормативных  документов  по  проектированию ,строительству  и  эксплуатации электроустановок и  сетей.

Сети  наружного  освещения  выполняются по  существующим  опорам  самонесущим изолированным  проводом  марки СИП-2 2х16 мм 2.

Ящик  управления  освещением, устанавливаемый  на  наружных  стенках КТП, обеспечивает  включение  и  отключение  осветительных  сетей  от  сигнала фотодатчика, ручное включение  и  отключение  кнопками, установленными  на  дверях  ящика. Ящик  запитан  от  КТП  кабелем  марки ВВГ-4х4мм2.

На существующих опорах  ВЛ 0,4 кВ  монтируется самонесущий  изолированный  провод  СИП -2 2х16мм2  и  устанавливаются  светильники  с  натриевыми  лампами  мощностью 100 Вт.При  совместной  подвеске  на  общих  опорах  ВЛИ  и ВЛ  до 1 кВ  расстояние  по  вертикали  между  ними  на  опоре и  в  пролете  должно  быть  не  менее 0,4 м.

При  совместной  подвеске  на  общих  опорах  проводов  ВЛ  до 1 кВ  и  проводов до 20 кВ  расстояние  по  вертикали  между  ближайшими  проводами  ВЛ    разных  напряжений  на  общей  опоре, а  также  в  середине  пролета  должно быть  не  менее 1,0 м при  подвеске  СИП  с изолированным   несущим  проводом.

Расстояние  по  вертикали  от  проводов  ВЛИ  до  поверхности земли  и проезжей  части  улиц  должно  быть  не  менее 5 м.

1.5 Комплексное развитие системы утилизации (захоронения) ТБО

Приоритет в регулировании деятельности по обращению с отходами производства и потребления принадлежит Федеральному Закону от 24 июня 1998 г. № 89 «Об отходах производства и потребления», который определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления на территории РФ.

Источниками образования твердых бытовых и приравненных к ним отходов являются: население, учреждения и предприятия общественного назначения , осуществляющие свою деятельность на территории сельского поселения Арметовский сельсовет муниципального района.Ишимбайский район РБ.

Очистка территории сельского  поселения Арметовский сельсовет   - одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Грунт для основания свалки  в  основном  глина и тяжелые суглинки.   Проведена  обваловка  земельных  участков. По  причине  отсутствия  денежных  средств  невозможен   изготовление  проектно-сметной  документации.

В  свою  очередь   на  площадке  для  временного  хранения твёрдых  бытовых  отходов   проведены  мероприятия  по содержанию  и  наведению  на  них  чистоты  и  порядка,  складирования  отходов  в  отвалы. Вывоз  твёрдых  бытовых  отходов   от  населения,  индивидуальных  предпринимателей  и  юридических  лиц  осуществляется  самостоятельно.  Отходы на свалках складируются на грунт с соблюдением условий, обеспечивающих защиту от загрязнения атмосферы, почвы прилегающих участков, поверхностных и грунтовых вод, препятствующих распространению болезнетворных микроорганизмов.

Объем бытовых отходов.

| № | Населенный пункт | Бытовые отходы |
| --- | --- | --- |
|  |  | твердые от жилых | смет с твердых покрытий улиц | жидкие из выгребов |
|  |  | кол-во жит. | норма накоплен кг/чел год | кол-во отходов, т/год | колич. жителей | норма накоплен кг/чел год | кол-во отходов т/год | кол-во жит. | норма накоплен кг/чел год | кол-во отходов, т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | д.Верхнеарметово | 830 | 300 | 249 | 830 | 5 | 4,15 | 830 | 2000 | 1660 |
| 2 | с.Нижнеарметово | 920 | 300 | 276 | 920 | 5 | 4,6 | 920 | 2000 | 1840 |
|  | итого | 1750 |  | 525 | 1750 |  | 8,75 | 1750 |  | 3500 |

В перспективе  по развитию  системы ТБО на территории сельского поселения предусматривает:

-сбор и  удаление твердых бытовых  отходов за  пределы территории  населенного  пункта;

-сбор и удаление жидких  отходов от жилых  зданий;

-уборка  улиц, площадей;

-удаление  мусора из  зданий общественной  застройки.

Удаление  мусора предусматривается централизованно на  полигон  ТБО  в г.Ишимбай.

Для  сбора  мусора должны  устанавливаться  мусоросборники –контейнера.

1.6   Развитие улично-дорожной сети .

Часть улиц с.Нижнеарметово и д.Верхнеарметово имеет твердое покрытие и обустройство тротуарами .В пределах границ проектирование населенных пунктов улично-дорожная сеть представлена  улицами с грунтовым покрытием.

Связь  населенного  пункта с.Нижнеарметово с  районным  центром г.Ишимбай осуществляется по существующей автомобильной дороге районного  значения с асфальтовым  покрытием.

Так же  имеются грунтовые проселочные  дороги связывающие с.Нижнеарметово с другими  населенными  пунктами района.

Связь  населенного  пункта д.Верхнеарметово с  районным  центром г.Ишимбай в  настоящее  время осуществляется по существующей автомобильной дороге с асфальтовым покрытием через с.Петровское.

В дальнейшем требуется капитальный ремонт по ул.Советская  1.650 км., расширение проезжий части  переулка к ул. 1 Мая, капитальный ремонт ул.Базарная и ул.Гиззатуллина с.Нижнеарметово

ПЕРЕЧЕНЬ

автомобильных дорог общего пользования местного  значения СП

Арметовский сельсовет        муниципального  района Ишимбайский  район

Республики  Башкортостан

| № | идентиф. номер | наимен.автом. дороги | протяженность | наличие регистрации | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | с твердым покрытием | из них асфальтобетонным |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 80-231-805- ОП-МП-001 | с.Нижнеарметово ул.Каран | 0,900 |  | 0,900 | СВ 0085884 от 11.06.2015 |  |
| 2 | 80-231-805- ОП-МП-002 | с.Нижнеарметово ул.Гиззатуллина | 3,094 | 0,444 | 2,650 | 04 АЕ450203 от 19.12.2014 (0,444) СВ 0085885 от 11.06.2015 | Отсыпка 0.444 км. |
| 3 | 80-231-805- ОП-МП-003 | с.Нижнеарметово ул.Тугая | 1,007 | 1,007 |  | 04 АЕ450200 от 19.12.2014 | требуется ежегодная отсыпка(дорога проложена по болоте) |
| 4 | 80-231-805- ОП-МП-004 | с.Нижнеарметово ул.Школьная | 0,700 | 0,700 |  | 04 АЕ450199 от 19.12.2014 |  |
| 5 | 80-231-805- ОП-МП-005 | с.Нижнеарметово ул.Базарная | 1,063 | 1,063 |  | 04 АЕ450202 от 19.12.2014 | нужно произвести отсыпку |
| 6 | 80-231-805- ОП-МП-006 | с.Нижнеарметово ул.Речная | 0,361 | 0,361 |  | СВ 0085887 от 11.06.2015 | нужно произвести отсыпку(новая дорога) |
| 7 | 80-231-805- ОП-МП-007 | д.Верхнеарметово ул.Советская | 3,650 | 1,650 | 2,000 | СВ 0085886 от 11.06.2015 | Требуется капитальный ремонт 1.650 км |
| 8 | 80-231-805- ОП-МП-008 | д.Верхнеарметово ул.1 мая | 1,000 | 1,000 |  | СВ 0085887 от 11.06.2015 | Требуется отсыпка с расширением переулка |
|  |  |  | 11,775 | 6,225 | 5,55 |  |  |

2.0 Оценка эффективности реализации программы .

Основными  результатами  реализации  мероприятий  в  сфере  жилищно-коммунального  хозяйства  являются:

--модернизация и  обновление  коммунальной  инфраструктуры  поселения;

-снижение эксплуатационных  затрат  предприятий  ЖКХ;

--улучшение  качественных  показателей  воды;

--устранение  причин  возникновения  аварийных  ситуаций, угрожающих  жизнедеятельности   человека;

Наиболее  важными конечными  результатами  реализации  программы  являются:

--снижение  уровня  износа объектов  коммунальной  инфраструктуры;

--снижение количества  потерь  воды;

--снижение  количества  потерь  тепловой  энергии;

--повышение  качества  предоставляемых  услуг жилищно-коммунального  комплекса;

--обеспечение  надлежащего  сбора  и  утилизации  твердых и  жидких бытовых  отходов;

--улучшение санитарного  состояния  территории  поселения;

--улучшение  экологического  состояния  окружающей  среды.

3.0.Перечень программных мероприятий по развитию систем

Сельского поселения Арметовский сельсовет МР Ишимбайский район РБ..

| № п\п | наименование мероприятий | ед. изм | всего | в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Водоснабжение -подготовка ПСД | млн. руб. | 2,100 | 100т.р. МБ | 2,0млн МБ | -- | -- | -- | -- |
|  | -реконструкция водопроводных сетей с.Нижнеарметово | млн. раб | 36,0 | -- | -- | 10,0 | 16,0 | 10,0 | -- |
|  | -содержание водопроводных сетей |  | 1млн 330 т.р. | 365 т.р. | 365 т.р. | 300 т.р. | 150 т.р. | 100т.р | 50 т.р |
| 2 | Электроснабжение --подготовка ПСД |  | 10.0т.р | 10,0т.р. | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | модернизация уличного освещения с.Нижнеарметово |  | 1млн.900 т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  | выполнение работ по модернизации уличного освещения |  |  |  | 1 млн.900 т.р. респ.бюд. |  |  |  |  |
|  | содержание уличного освещения |  |  | 50,0тр. | 50, т.р. | 50т.р. | 50 т.р | 50 т.р | 50 т.р. |
| 3.Система сбора и вывоза твердых-бытовых отходов(ТБО) -строительство площадок для установки контейнеров 5 шт. |  | 500 т.р. | -- | 250 т.р. | 250 т.р. | -- | -- | -- |
| --приобретение контейнеров |  | 100,0 т.р. |  | 50 т.р. | 50,т.р |  |  |  |
| --ремонт дорог |  | 1 млн.400 т.р. | 200,0 | 400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |

Изменения в программе и сроки ее реализации , а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены  администрацией сельского поселения , по ее инициативе  или по предложению организации коммунального комплекса в части изменения сроков реализации  и мероприятий программы.